MÜSZAKI TARTALOM

6500 Baja, Bogrács u. 32.

# Alapozás, szerelőbeton:

# C 16 beton fúrtalap vagy sávalap, vasalással, vasalt, betonozott talpgerendával vagy 30-as zsalukővel, vasalt szerelőbeton, statikai tervek alapján

- Teherhordó szerkezet:

Külső főfalak Porotherm vagy Leier 30  N+F-es téglából.

- Áthidalások:

Porotherm áthidalókkal.

- Belső válaszfalak kiépítése:

Porotherm 10-es N+F téglából vagy 75-ös fém váz szerkezet, oldalankét 2 rtg. 12,5 mm gipszkartonnal borítva közötte 7,5 cm vtg üveggyapot szigetelés

- Földszinti feletti födém:

Beton födém, statikai tervek alapján

- Padlástér, emelet feletti állmennyezet:

Nem járható padlózat, zárt nem megközelíthető (megrendelő kérésére padláslétra beépíthető),

állmennyezet 12,5 mm vtg. tűz gátló gipszkartonnal, (vizes helységekben zöldkarton), felette

párazáró fólia, 25 cm vtg. üveggyapot szigeteléssel, fém-fa váz tartószerkezet.

- Tetőszerkezet:

Fa fedélszék, nyeregtető szimmetrikus dőlésszöggel

- Tetőfedés:

Beton tetőcseréppel (beruházó választ), vápák és kémény körüli borítás horganyzott bádogból.

- Terasz pergola:

Rajzok alapján kialakítással, fa 15 * 15 cm vtg. gyalult fa gerenda oszlopokkal és fő tartókkal,

rajta 60 cm-enként, 7,5 * 15 cm vtg. gyalult fa gerenda, padló, pácolt kivitelben.

- Szellőzők:

110-es PVC csövön, a tetőn keresztül a szabadba ventillátorokkal (időzítő nélküli változat), azokban a helységekben ahol nincs természetes szellőztetési lehetőség, ablak (Wc, fürdőszoba, konyha)

- Esővíz elvezetés:

A tetőről horganyzott ereszcsatornán keresztül, saját telekre.

- Ereszcsatornák:

Vápák, kémények körül: Horganyzott bádogborítás.

- Szennyvízelvezetés:

A lakásokba 110-es PVC csővel beállva, strangokon keresztül városi szennyvíz csatornára rákötve.

- Víz, villany:

A lakásokba beállva, lakásonkénti mérőórákkal felszerelve a városi hálózatra csatlakoztatva.

- Energia:

Egyszer 32 Amper.

- Szeméttárolás:

Lakásonként egy kuka, melynek beszerzése a megbízó feladata és költsége.

- Homlokzat:

15 cm vtg. hungarocell szigetelés, a hozzá tartozó rendszer elemekkel (pl.: él védő, kezdő sín, stb), dörzsölt nemes vakolat gyanta alapú 1,5-2 mm vtg., a szín ill a struktúra kialakítása a beruházó illetve a tervező feladata.

- Lábazat:

Műgyanta alapú nemes vakolat.

- Párkányok:

Kívül-belül, fehér műanyag 2 cm vastagságban

- Térburkolatok:

Épület utcarésze felé eső járda, kocsi behajtó szürke térkőből készül 2000 Ft/m2-ig.

- Kábeltévé:

Csövezés lakásokba beállva (szolgáltatókkal szerződés nincs), kaputelefon kiépítve. Vezetékes telefon nincs.

- Külső nyílászárók:

Műanyag nyílászárók, Uw 1.1 W/m2K hőszigetelésű üveggel felszerelve (2 rtg. üveggel),

fehér színben, 3 rtg. üveg feláras műanyag bejárati ajtó, disz panellel (a kettő lakás bejárati

ajtó mintája egységes, beruházó választ).

Az ablakoknál és erkély ajtóknál redőny előkészítés, csak vakolható tok, redőny léc és lefutó nélkül.

# Lakásbelső vakolása vagy főfalak gipszkartonnal való borítása:

# Kézi kivitelben, meszes cementhabarccsal. Főfalakra 12,5 mm vtg. ragasztott gipszakarton borítás.

Utcai kerítések beton vagy téglaépítésű kivitel meszes cementhabarccsal vakolva, színezve vagy homlokzati festékkel festve 1,8 m magasságig, szint a beruházó választja. Utcai kerítések betétje, zártszelvény tartók, pácolt fa betétek, gyalult kivitelben, 2 cm vastagságban, 10-15 cm magasságú betétekkel. Kert elválasztók 1,2 m magasságban drótkerítés, 3,0 méterenként, tartó oszlopokkal. Telek elválasztó kerítések 1,8 m magasságban, 3,0 méterenként tartó oszlopokkal.

A tereprendezés a földfeltöltéseket tartalmazza mást nem, de nem a termőföldet a füvesítés előtt. Saját kert részekkel rendelkező tulajdonosok saját egyéni dolguk a termőföldet beszerezni ill. elrendezni, közös részeknél, pedig a lakóközösség oldja meg.

# Belső víz, szennyvíz csövezése:

# WC-ben: egy sarokszelep, egy 110-es hátsó lefolyó, mosdó hidegvíz-sarokszelep és lefolyó.

# Konyhában: egy hideg-egy melegvíz sarokszelep és lefolyó.

# Fürdőszobában: a meleg vizet a központi kazán szolgáltatja, a fürdőkádhoz egy hideg-egy

# meleg víz sarokszelep, mosdóhoz egy hideg-egy melegvíz sarokszelep és lefolyó, kád egy hideg, egy meleg vizes sarokszelep egy lefolyó, mosógép: egy hidegvíz sarokszelep és egy lefolyó.

- Lakások belső ajtajainak 40.000,-Ft értékben dekorfóliás, átfogó tokos kivitelben (ajtó színe választható), kilinccsel és cilinderrel szerelve 2.500,-Ft/kilincs garnítúra értékben.

- Fűtésrendszer kiépítése:

Fűtés csövezve, padlófűtéssel, osztókkal, szelepekkel, digitális fali szoba termosztáttal, 24 kW turbó kazánnal (kazán típust a beruházó választja, pl. Westen Star Condens), fürdőszobában, íves törölköző szárítóval ellátva.  A konyhában villanytűzhely beépítése lehetséges.

- Hidegburkolatok:

4000,-Ft/m2 árfekvésű padlólappal (max lap nagyság 35 * 35 cm), 4000,-Ft/m2  árfekvésű

falcsempével (max lap nagyság 20 * 50 cm). A max lap nagyság felett egyedi lerakási

árképzés a kiegészítők miatt pl.: S1 flexibilis ragasztó.

Hidegburkolás a közlekedőben, fürdőben, WC-ben, kamrában és konyhában.

Csempézés a WC-ben 150 cm magasan, fürdőben 210 cm magasan, a konyhában 3 m2 a

megrendelő által meghatározott helyen. A burkolások hálós kivitelben értendők.

Meleg burkolatok: 3000,-Ft/m2 árfekvésű laminált parketta, szegélyezve, burkolat elválasztókkal, szobákban, nappaliban. Szükség szerint laminált parketta alatt önterülő aljzatkiegyenlítő réteg felhordásával.

- Szerelvényezés:

Középkategóriás, I. osztályú kerámia fehér szaniterekkel (Wc: beépített tartállyal Liv Fix Jog Wc vagy Gruhe, műanyag WC ülőkével, kisméretű kézmosó 6000 Ft-ig, fürdőszoba: 175 * 70-es akril-kád 40000 Ft-ig, eleje burkolva, mosdókagyló 10000 Ft-ig 1 db). Csaptelepek: keverőszelepes csapok alapkivitelben 15000 Ft-ig (Gruhe Euro Eco javasolt), kádnál zuhany fejjel, konyhában csap nincs. A rajzokat és a fürdőszoba helyigényét figyelembe véve a sima 175 * 70 cm-es mérető kád helyett választható, más is, pl. sarok kád, zuhanykabin, melynek költsége előzetesen a beruházóval egyeztethető.

Gáz műszaki átadása, gáz- víz-villanyórák felhelyezése, használatbavételi engedély megkérése a

beruházó feladata és költsége.

- Belső villanyszerelés:

Szobákban, nappaliban, konyhában helyiségenként 4 db dugalj, WC, fürdő, kamra, előszoba 1 db dugalj, minden helyiségben egy lámpa-kapcsoló, és mennyezeti lámpaleállás, szobákban és a nappaliban egy kábeltévé kiállás, lakásonként egy biztosítéktábla biztosítékokkal. Teraszon egy lámpa leállás, 1 db dugalj, 1 db oldalfali lámpa kapcsolóval. Internet: lakásonként 1 db leállás kialakítása, aminek helyét a lakás vásárló határoz meg, javasolt nappaliban, Wifi készülék elhelyezése, szolgáltatóval szerződés nincs. Minden egyes további szerelvény elhelyezése dugalj-kapcsoló 5000 Ft/db feláron kerül elszámolásra.

- Villanyszerelvényezés:

Schneider Asfora típusú kapcsolók, dugaljak, kábeltévé kiállás, lámpatestek nélkül.

# Lakások belső 5-7 cm vtg. lépésálló hangszigetelése, fóliázása és aljzatbetonozása.

Gázbevezetés központi kazánig.

Belső falak fehérre festése (ha színes, akkor alapszínek) 2 sori gletteléssel diszperziós falfestékkel, él védőzéssel.

Párkánydeszkák pácolása, gázcsövek színre festve, (színt beruházó választ)

Bejárati és kis kapu: két és egyszárnyú kivitelben, fémvázas fa betéttel, a kerítés betétekkel egységes kialakításban, lakásonként postaládákkal, elektromos kapumozgató nélkül, kézi zár elhelyezésével. Garázson szekcionált garázskapu, fehér színben, 4 cm vtg. panelből, motor nélkül.

A használatbavételi engedély megszerzése és az átadás-átvételi aláírása után az

alvállalkozókkal (gépészet, villanyszerelő, festő, hideg-meleg burkoló) esetleges felmerülő

garanciális javítási munkák jelzése az alvállalkozók fele a megrendelő vagy a közös

képviselő feladata. Az alvállalkozók neve címe telefonszáma az átadás-átvételi jegyzőkönyvben lesz leírva.

A birtokbaadás a lakás teljes vételár kifizetésével egyidejűleg történik meg.

Baja, 2019.03.27.

-----------------------------------------